Краткая инструкция по установке комплекта усиления задней подвески на Mitsubishi L200 от 2006 года

Для установки вам понадобятся:

- Домкрат

- Баллонный ключ

- Дрель (лучше хороший шуруповерт)

- Сверло d6,7 под резьбу М8

- Набор метчиков М8

- Ключ на 13

- Монтировка (или что-то подобное)

Порядок установки:

- Домкратим машину с помощью штатного домкрата (понадобится подставка под домкрат) как показано на фото:

Либо с помощью Хай-Джека за силовой порог, или иным способом, обеспечивая устойчивость автомобиля в поднятом положении.

Внимание — не домкратить авто  ПОД МОСТ!!!

Снимаем колесо.

- Прикладываем верхнюю чашку к кронштейну отбойника, так, чтобы любые два из 4-х отверстий располагались вдоль рамы немного наискосок, и через имеющиеся отверстия размечаем и сверлим два отверстия под М8, затем нарезаем резьбу.

Прикручиваем верхнюю чашку двумя болтами М8 идущими в комплекте.

- Надеваем на резиновый отбойник нижнюю чашку (если очень туго идет, можно брызнуть WD-40)

- Вставляем пружину — вначале надев на нижнюю чашку, затем, сжимая пружину руками или с помощью монтировки, одеваем на верхнюю чашку.

- Ставим на место колесо и опускаем машину.

- Проделать действия п.1 ... п.6 со вторым колесом

P.S.: Не забудьте проверить затяжку колесных гаек после окончания работ

Для справки можете замерить рулеткой расстояние от земли до верхней точки арки заднего колеса до и после установки пружин.

Ждем ваших отзывов и предложений, а также отчетов об эксплуатации на нашем сайте (springvar.ru), группе вКонтакте (vk.com/springvar) и на форуме Pickupclub.ru