Краткая инструкция по установке комплекта усиления задней подвески на Mazda BT-50 (Ford Ranger)

Для установки вам понадобятся:

- Домкрат

- Баллонный ключ

- Ключ под внутренний шестигранник 6

- Монтировка (или что-то подобное)

Порядок установки:

- Домкратим машину с помощью штатного домкрата (понадобится подставка под домкрат) как показано на фото:

Либо с помощью Хай-Джека за силовой порог, или иным способом, обеспечивая устойчивость автомобиля в поднятом положении.

Внимание — не домкратить авто  ПОД МОСТ!!!

- Снимаем колесо.

3. Очистить отбойник и уложить с двух сторон планки с резьбой фасками вниз.
Проверить, заходит ли свободно винт М8 без чашки (входит в комплект 4 шт.), по необходимости еще раз очистить упор от грязи или с помощью точила или напильника немного подогнать планки.

4. Далее, приставив верхнюю чашку и, закручивая болт, придерживать планку внутри упора отбойника.

Повторить со второй планкой и винтом

Затянуть винты, не забывая поставить шайбы Гровера.

Затем надеваем нижнюю чашку на отбойник, при этом чашка опирается на выштамповку вокруг отбойника и на края четырех гаек

- При помощи стяжек или монтировки вставляем пружину, сначала на нижнюю чашку, потом сжимая руками и помогая монтировкой заводим пружину под верхнюю.

Внимание: на верхнюю чашку пружина встает плотней, чем на нижнюю, прежде чем опускать машину с домкрата, помогите крайнему витку пружины занять свое положение на чашке легким постукиванием!

P.S.: Не забудьте проверить затяжку колесных гаек после окончания работ!

Для справки можете замерить рулеткой расстояние от земли до верхней точки арки заднего колеса до и после установки пружин.

Ждем ваших отзывов и предложений, а также отчетов об эксплуатации на нашем сайте (springvar.ru), группе вКонтакте (vk.com/springvar) и на форуме Pickupclub.ru