Краткая инструкция по установке комплекта усиления задней подвески на Toyota Hilux от 2012 года выпуска

Для установки вам понадобятся:

- Домкрат

- Баллонный ключ

- Вороток и головка на 13Монтировка (или что-то подобное)

- Монтировка

Порядок установки:

- Домкратим машину с помощью штатного домкрата (понадобится подставка под домкрат) как показано на фото:

Либо с помощью Хай-Джека за силовой порог, или иным способом, обеспечивая устойчивость автомобиля в поднятом положении.

Внимание — не домкратить авто ПОД МОСТ!!!

- Снимаем колесо.

- При необходимости очищаем места установки чашек. Берём из комплекта поставки одну стремянку с одетой на неё предохранительной пластиной (входит в комплект поставки) и заводим её на раму над отбойником посередине, обратите особое внимание, что с внутренней стороны идёт коса проводов, поэтому заводим стремянку между рамой и косой.

- Берём  верхнюю чашку с отверстиями и надев на шпильки устанавливаем на отбойник, наживляем гайки с гроверами (входят в комплект поставки), выровняв стремянку и чашку на отбойнике, затягиваем гайки.Устанавливаем нижнюю чашку с прямоугольным отверстием на резиновый отбойник.

- Берём пружину, поставив нижним концом в чашку, с помощью монтировки или подручными средствами ( можно применить стяжки для пружин)  сжимаем и заводим пружину в верхнюю чашку, при необходимости поправить отвёрткой, чтобы встала плотно.

- Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем автомобиль, затягиваем колёсные гайки.

P.S.: Не забудьте проверить затяжку колесных гаек после окончания работ!

Для справки можете замерить рулеткой расстояние от земли до верхней точки арки заднего колеса до и после установки пружин.

Ждем ваших отзывов и предложений, а также отчетов об эксплуатации на нашем сайте (springvar.ru), группе вКонтакте (vk.com/springvar) и на форуме Pickupclub.ru